奥科DCG系列高精度电子模切机

奥科的模切打样机不仅可以绘制高精度的刀模图，还可以进行高精度切割加工，所以就要求我公司专门为其定制一款应用于电子模切行业打样设备，我公司用了九个月时间，在充分理解电子模切行业的需求，在美时精密的大力帮助下于2005年初推出了中国第一台电子模切打样机，也就是现在我们常说的电子模切切割机，高精度模切打样机。同年在电子模切行业引起了很大的反响，高精度拉开了免刀模制作样板和小批量切割电子材料的序幕。这些年随着深圳的山寨手机的异军突起，以及各种山寨数码电子产品的出现，对高精度模切打样机的需求有了很大的成长，山寨产品的数量少、周期短、价格便宜等要素就正好吻合高精度模切打样机可以小批量生产，不需制作刀模，可以节省生产时间和制作刀模的费用等特性。2009年我公司推出第二代高精度模切打样机。主要目的是利用第二代高精度模切打样机的高稳定性和低故障率来拉开和模仿我公司第一代高精度模切打样机的其他同行的距离。

机器图片：

一、电子模切打样裁切方案：

模切打样机可以加工电子行业的绝缘材料、光电材料、屏蔽材料、粘胶制品模切切割，打样，小批量生产，绝缘材料、光电材料、屏蔽材料、粘胶制品等的打样和免刀模小批量生产。可以加工1.5mm厚绝缘材料、光电材料、屏蔽材料、粘胶制品，最厚2mm。可以切全穿，半穿、切虚线、打点、还可以高精度绘制刀模图。

二、刀片模切打样机工作原理

模切打样机需要切割的CAD图档导入奥科模切打样机，通过奥科模切打样机自带的AOKECUT软件对切割图档进行设置，确定切割、半穿、全穿的位置和先后顺序，然后铺上所加工的材料，用“咪纸对图法”对好加工位置。按“开始加工”按钮，机器即开始工作，自动打开真空吸风泵，把材料固定在工作台面上，机器按原来设置好的顺序开始加工，加工完毕，真空吸风泵自动停止，取下加工好的产品，工作结束。

三、刀片打样机的优点是什么？

1、与刀模相比：省去您在打样时昂贵的开模费;2、重新试样方便，只需将您的 AutoCAD 图档改一下即可，效率很高

2、与激光相比：1、切割后材料边缘不会发黑，碳化;2、切割比较薄的材料时不会烧焦;3、可以切割铜箔、铝箔、导电布、麦拉、光学材料等激光难加工的材料;4、工作时没有刺眼的光，不会因幅射伤害工人身体，相当安全;5、机器价格和运行成本比激光便宜得多;6、可以小批量量产,可以轻松搞定各种异型、转角; 半切、透切、过切等功能轻松设定，一次搞定！

3、应用范围：1、柔性线路板基材-覆盖膜，纯胶;2、薄膜按键开关;3、导电布、3M 胶带;4、0.4mm 以下的 PET、PP 材料;5、0.15mm以下铜箔、铝箔;6、胶带、特种胶粘带、 保护膜、光学材料。

4、切割速度快，精度高，可以小批量生产和切割一些高难度的模切产品。

5、目前可以不需要模具满足各种模行业大尺寸模切产品需求；目前很多模切机大尺寸尚不成熟；很多企业还在研发阶段；我们可以满足各种平板电脑  大尺寸液晶电视模切产品等

四、模切打样机的运用

模切打样机应用于电子行业主要的范围

1.保护膜系列模切打样机：

2.手机数码产品背光源系列模切打样机：

3.胶片系列模切打样机：

4.海绵系列模切打样机：

5.胶贴系列模切打样机：

6. EMI、绝缘、屏蔽系列模切打样机：

7.防震系列模切打样机：

8.红毯系列模切打样机：

9.耐（隔）热绝缘系列模切打样机：

五、模切打样机的工作流程示意图：

### 工作流程

六、选择奥科模切打样机的理由：

1、速度快：一个图档几分钟即可完成,机器24小时可工作，可做小批量生产。不需要刀模
2、免开刀模：可避免客户不断修改图档造成前期打样投入成本过大。
3、效果好:切出来的效果与刀模成型产品一样,避免激光机打样造成的边部烧焦
4、性能高于激光机：激光机切背光，反光的材料是切不了，它会返射光。
5、切割范围广：厚度深、品种多，国内独家。
6、环保：无污染、适合无尘车间，全自动电脑程序控制切割。
7、操作方便：免费负责上门安装调试培训，半天时间员工即可以自己操作生产。
8、服务好：免费保修1年，终生维护，全国各地有办事处及时为你排扰解难
9、免费保修一年，24小时客服电话；终生维护，急时为您排扰解难